ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Перечень, объем закупаемых услуг, периодичность (график) оказания услуг, порядок и условия оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения включают в себя:

| № п/п | Наименование работ (услуг) по техническому обслуживанию | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы видеонаблюдения (регистраторов, источников питания, видеокамер) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений | 1 раз в месяц |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации |  |
| 3 | Контроль основного и резервированного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (регистраторов, источников питания, видеокамер, измерение уровня сигнала от видеокамер, проверка резкости изображений видеокамер, настройка и регулировка объективов, проверка записи и ведение видеоархива) |  |
| 5 | Профилактические работы (очистка от загрязнений составных частей системы видеонаблюдения: регистраторов, источников питания, видеокамер) |  |
| 6 | Отключение, демонтаж, монтаж, подключение, переориентирование отдельных видеокамер | По мере необходимости, по заявке Заказчика |
| 7 | Замена аккумуляторных батарей, приобретенных за счет средств Заказчика | По мере необходимости, по заявке Заказчика |
| 8 | Периодический контроль технического состояния оборудования системы видеонаблюдения (регистраторов, источников питания, видеокамер) на предмет установления предельного состояния | 1 раз в квартал |
| 9 | Диагностика оборудования и устранение неисправности | По мере необходимости, по заявке Заказчика |

Порядок и условия оказания услуг

1.  Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика.

2. Услуги должны оказываться с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих разрешения (сертификаты) и допуски к работам, относящимся к объекту закупки.

3. Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения и расходными материалами входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.

4. В случае возникновения неисправности, Заказчик направляет заявку Исполнителю любыми средствами связи и фиксирует в журнале учета неисправностей дату, время и описание неисправности. Исполнитель обеспечивает прибытие своего специалиста в течение _________часов с момента получения заявки. Сведения о выполнении диагностики и устранении неисправностей регистрируются в журнале учета неисправностей с личными подписями ответственного лица от Заказчика и специалиста Исполнителя.

5. В случае неисправности, приведшей к выходу из строя оборудования, Исполнитель не позднее ______часов после получения информации о неисправности, для восстановления работоспособности оборудования за счет средств Исполнителя устанавливает исправные запасные части (механизмы, комплектующие), взамен вышедших из строя. После восстановления работоспособности оборудования Исполнитель с представителем Заказчика составляют дефектовочный акт, в котором указывают вышедшие из строя запасные части (механизмы, комплектующие), а также причину их выхода из строя. В случае выхода из строя оборудования по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего выполнения технического обслуживания, все затраты по восстановлению работоспособности оборудования несет Исполнитель. В случае отсутствия вины Исполнителя, расходы по приобретению запасных частей (механизмов, комплектующих), перечисленных в дефектовочном акте, несет Заказчик (приобретает в соответствии с положениями Федерального Закона № 44-ФЗ).

6. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими специалистами внутреннего режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

7. При необходимости Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала).

8.  Исполнитель ведет эксплуатационно-техническую документацию.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеомонитор цветной | ZALM LED | 1 |
| 2. | Видеорегистратор | SVR - 016 | 1 |
| 3. | Видеокамера | SNB – DEL – 21 S | 1 |
| 4. | Видеокамера купольная | PP – 2010 L 4 – 9 цветная | 1 |
| 5. | Приемо-передатчик | PV-DC 10 A | 1 |
| 6. | Резервный источник питания | ИВЭПР 112-5 | 1 |
| 7. | Аккумуляторная батарея | СК-1 | 2 |
| 8. | Коробка соединительная | IP 64 | 5 |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг:

ПРОВЕРИТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ!

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности;

- ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

Во всех случаях, когда в настоящей технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, а также поставляемые или используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе оказания услуг, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

# Требования к результатам закупки

# Результатом закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в полном объеме в соответствии с Технической частью.