ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ на территории
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Том 1

Основная часть.

Правила и область применения 
расчетных показателей, содержащихся 
в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Омск 2018

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ на территории УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Том 1

Основная часть.

Правила и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части

Заказчик: Администрация Уссурийского городского округа

Муниципальный контракт: № 0120300006518000101 от 09.07.2018

Исполнитель: ООО «ИТП «Град»

Шифр проекта: МНГП 1761-18

Генеральный директор	_____________________	И.С. Бальцер

Руководитель проекта	_____________________	Е.К. Шефер

Омск

2018

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4

2.1 Перечень используемых сокращений	4

2.2 Термины и определения	5

3 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	5

3.1 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области образования	5

3.2 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта	7

3.3 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области культуры	9

3.4 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области молодежной политики	11

3.5 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области жилищного строительства	12

3.6 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области дорожной деятельности, транспортного обслуживания	13

3.7 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области газоснабжения	14

3.8 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области электроснабжения	15

3.9 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения	16

3.10 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области водоснабжения	17

3.11 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области водоотведения	17

3.12 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области связи и информатизации	18

3.13 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	19

3.14 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области благоустройства и создания условий для массового отдыха	19

3 ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	21

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	28

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	29

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА УССУРИЙСКА	30

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в части 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в статье 3 закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края», иными объектами местного значения Уссурийского городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Уссурийского городского округа.

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Приморского края и Уссурийского городского округа, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

- основную часть;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В местных нормативах градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа применяются следующие сокращения и обозначения:

| Сокращение | Слово/ словосочетание |
| --- | --- |
| МНГП на территории Уссурийского городского округа | Местные нормативы градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа |
| РНГП в Приморском крае | Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденные Постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 № 593-па |
| РФ | Российская Федерация |
| г. | город |
| ж.-д. ст. | железнодорожная станция |
| пос. | поселок |
| с. | село |

2.2 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.2.1 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области образования

Таблица 1 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области образования

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | Для города Уссурийска: 2020 г. – 45; 2025 г. – 57; 2030 г. – 80 Для сельских населенных пунктов: 2020 г. – 41; 2025 г. – 55; 2030 г. – 60 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место [1] | Для территорий с уклоном рельефа до 20% – 35; для территорий с уклоном рельефа 20% и более – 30 |
|  | Пешеходная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска, села Воздвиженка, села Новоникольск, поселка Тимирязевский в зависимости от вида жилой застройки: а) при многоквартирной жилой застройке – 10; б) при индивидуальной жилой застройке – 15. Для центров локальных систем расселения – 15 [3] |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для групп сельских населенных пунктов, входящих в локальные системы расселения [3]: В, Е, Ж, И – 10; А, Г, З – 15; Б, Д – 20 |
| Муниципальные общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | Для города Уссурийска: 2020 г. – 80; 2025 г. – 100; 2030 г. – 125 Для сельских населенных пунктов: 2020 г. – 80; 2025 г. – 85; 2030 г. – 90 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место [1] | При вместимости: от 400 до 500 мест – 65; от 501 до 600 мест – 55; от 601 до 800 мест – 45; от 801 до 1100 мест – 36; от 1101 до 1500 мест – 23; от 1501 до 2000 мест – 18 |
|  | Пешеходная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска в зависимости от вида жилой застройки: а) при многоквартирной жилой застройке – 10; б) при индивидуальной жилой застройке – 20. Для центров локальных систем расселения – 20 [3] |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для села Воздвиженка, села Новоникольск – 10; для групп сельских населенных пунктов, входящих в локальные системы расселения: Б, В, Е, Ж, И – 10; З – 15; Г, Д – 30 |
| Муниципальные организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет [6, 7, 8] | Для города Уссурийска [13]: 2020 г. – 28; 2025 г. – 30; 2030 г. – 35 для села Новоникольское: 2020 г. – 100; 2025 г. – 100; 2030 г. – 100 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место | Для отдельно стоящих зданий – 15; для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий – 7,5 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 15; для села Новоникольск – 10 |
| Организации отдыха детей и их оздоровления | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек [12] | 2020 г. – 1,0; 2025 г. – 1,4; 2030 г. – 1,8 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место [1] | Детские лагеря – 150; детские оздоровительные лагеря – 175 |
| Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Уровень обеспеченности, объект на населенный пункт | Для города Уссурийска – 1 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | 90 |
| Примечания: Значения расчетного показателя приняты в соответствии с таблицей Д.1 приложения Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Участки дошкольных образовательных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. Характеристика локальных систем расселения Уссурийского городского округа представлена в Приложениях А, Б. В условиях реконструкции, предельный минимальный размер земельного участка общеобразовательных организаций может быть уменьшен на 20%. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. Число мест в организациях дополнительного образования определяется с учетом сменности образовательных организаций. Дифференциацию организаций дополнительного образования по видам необходимо определять исходя из количества детей, фактически охваченных определенным направлением, а также с учетом целевых показателей и индикаторов муниципальных программ в области образования, культуры и спорта, предпочтения жителей проектируемой территории. В сельских населенных пунктах дополнительное образование детей рекомендуется организовывать на базе общеобразовательных организаций, организаций культуры. В сельских населенных пунктах дошкольные образовательные организации целесообразно предусматривать при общей численности постоянного населения свыше 1000 человек. Вместимость дошкольных образовательных организаций в городе Уссурийске, в случае нового строительства, необходимо принимать не менее 300 мест. Исключение составляют территории индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также удаленные от основной застройки города массивы жилой застройки, численность населения которых недостаточна для наполнения дошкольных образовательных организаций мощностью от 300 мест. Вместимость общеобразовательных организаций в городе Уссурийске, в случае нового строительства, необходимо принимать не менее 900 мест. Исключение составляют территории индивидуальной жилой застройки, а также удаленные от основной застройки города массивы жилой застройки, численность населения которых недостаточна для наполнения общеобразовательных организаций мощностью от 1000 мест. Расчётный показатель отражает потребное количество мест в стационарных детских оздоровительных лагерях. При определении потребности в объектах необходимо дополнительно учитывать население сопряженной территории, находящейся в пределах транспортной доступности. Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в объектах для сопряженных территорий приведены в таблице Д.1 Приложения Д настоящих МНГП на территории Уссурийского городского округа. Изохроны транспортной доступности от центра города Уссурийска до населенных пунктов, входящих в состав городского округа приведены в приложении Е настоящих МНГП на территории Уссурийского городского округа. |

2.2.2 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта

Таблица 2 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта [1] | Уровень обеспеченности, % от общей численности населения | Для города Уссурийска: 2020 год – 5,2; 2025 год – 6,5; 2030 год – 7,7 Для сельских населенных пунктов: 2020 год – 5,1; 2025 год – 5,2; 2030 год – 5,2 |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек | Для города Уссурийска: 2020 год – 140; 2025 год – 144; 2030 год – 148. Для групп сельских населенных пунктов, входящих в локальные системы расселения [2, 3]: В, Ж – 40; Г, Д, И – 85; З – 115; А, Е – 150; Б – 260 |
|  | Пешеходная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска, села Воздвиженка, села Новоникольск, поселка Тимирязевский в зависимости от вида жилой застройки: а) при многоквартирной жилой застройке – 10; б) при индивидуальной жилой застройке – 20. Для центров локальных систем расселения – 20 [2] |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для групп сельских населенных пунктов, входящих в локальные системы расселения [2]: Б, В, Е, Ж, И – 10; Д, З – 15; Г – 20 |
| Плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек | Для города Уссурийска [6]: 2020 год – 8; 2025 год – 15; 2030 год – 22 Для села Новоникольск: 2020 год – 0; 2025 год – 48; 2030 год – 48 Для села Воздвиженка: 2020 год – 0; 2025 год – 0; 2030 год – 24 |
|  | Пешеходная доступность, минут в одну сторону | Для села Новоникольск, села Воздвиженка - 20 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 15. Для сельских населенных пунктов - 90 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек | Для города Уссурийска: 2020 год – 880; 2025 год – 925; 2030 год – 970. Для групп сельских населенных пунктов, входящих в локальные системы расселения [2]: Г, Д, И – 300; А, В, Ж – 1100; З – 1500; Е – 2100; Б – 2600 |
|  | Размер земельного участка, га | 0,05 [4] |
|  | Пешеходная доступность, минут в одну сторону | 10 |
| Стадионы с трибунами | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 4 |
|  | Размер земельного участка, га | В условиях сложившейся застройки – 2,5. В условиях новой застройки, в зависимости от количества зрительских мест: до 200 – 3,5; от 201 до 400 – 4,0; от 401 до 600 – 4,5; от 601 до 800 – 5,0; от 801 до 1000 – 5,5 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 20. |
| Крытые спортивные объекты с искусственным льдом | Уровень обеспеченности, объект на населенный пункт | Для города Уссурийска – 2 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 20 |
| Лыжные базы | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 2 |
| Сооружения для стрелковых видов спорта | Уровень обеспеченности, объект на городской окру | 1 на каждые 50 тыс. человек |
| Веревочный парк | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Велотрек (велодром) | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Скалодром | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 3 |
| Картодром | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Примечания: Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности включает в себя мощность объектов спорта всех форм собственности: федеральной, субъекта РФ, муниципальной, частной. Характеристика локальных систем расселения Уссурийского городского округа представлена в Приложениях А, Б. Расчет потребности в физкультурно-спортивных залах необходимо производить на группу населенных пунктов, входящих в локальную систему расселения. Строительство физкультурно-спортивных залов необходимо осуществлять в общественных центрах II ранга локальных систем расселения. Общественные центры представлены на схеме расселения Уссурийского городского округа в Приложении Б. Значение установлено в соответствии СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения». Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. При определении потребности в объектах необходимо дополнительно учитывать население сопряженной территории, находящейся в пределах транспортной доступности. Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в объектах для сопряженных территорий приведены в таблице Д.1 Приложения Д настоящих МНГП на территории Уссурийского городского округа. Изохроны транспортной доступности от центра города Уссурийска до населенных пунктов, входящих в состав городского округа приведены в приложении Е настоящих МНГП на территории Уссурийского городского округа. |

2.2.3 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области культуры

Таблица 3 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области культуры

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные библиотеки | Уровень обеспеченности, объект | Общедоступная библиотека [1, 2]: – для группы населенных пунктов, входящих в локальную систему расселения А – 1 на 20 тыс. человек; – для групп населенных пунктов, входящих в локальные системы расселения Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И – 1 на локальную систему расселения [1, 2]. Детская библиотека [1, 2]: – для группы населенных пунктов, входящих в локальную систему расселения А – 1 на 10 тыс. детей в возрасте до 14 лет |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Общедоступная библиотека [1, 2]: для группы населенных пунктов, входящих в локальную систему расселения А – 30; – для группы сельских населенных пунктов, входящих в локальные системы расселения: В, Е, Ж, И – 10; Д, З – 15; Б, Г – 30. Детская библиотека [1, 2]: – для группы населенных пунктов, входящих в локальную систему расселения А – 25. |
| Дома культуры | Уровень обеспеченности, объект | Для группы населенных пунктов, входящих в локальную систему расселения А – 4 на 100 тыс. человек. Для групп населенных пунктов, входящих в локальные системы расселения Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И – 1 на локальную систему расселения [1, 2, 3]. |
|  | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | Для группы населенных пунктов, входящих в локальные системы расселения: А – 8; В, Г, Ж – 85; И – 150; Б, Д, Е, З – 200 |
|  | Пешеходная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска, села Воздвиженка, села Новоникольское – 20 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для группы сельских населенных пунктов, входящих в локальную систему расселения А – 30. Для группы сельских населенных пунктов, входящих в локальные системы расселения [1, 2]: В, Е, Ж, И – 10; Д, З – 15; Б, Г – 30. |
| Музеи | Уровень обеспеченности, объект на городской округ [4, 6] | Краеведческий музей – 1; тематический музей – 1 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 20; для сельских населенных пунктов - 90 |
| Театры | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 2 [6] |
|  | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 5 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 20; для сельских населенных пунктов - 90 |
| Концертные залы | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1[6] |
|  | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 5 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 20; для сельских населенных пунктов - 90 |
| Кинозалы | Уровень обеспеченности, объект на 40 тыс. человек | Для группы населенных пунктов, входящих в локальную систему расселения группы А - 1 [1, 2, 5, 9] |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 20; для сельских населенных пунктов - 90 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 20; для сельских населенных пунктов - 90 |
| Цирки | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 [6] |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 20; для сельских населенных пунктов - 90 |
| Выставочные залы, картинные галереи | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 2 [6] |
|  | Размер земельного участка, га | при экспозиционной площади до: 500 кв. м – 0,5; 1000 кв. м – 0,8; 1500 кв. м – 1,2; 2000 кв. м – 1,5; 2500 кв. м – 1,8; 3000 кв. м – 2,0 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 20. Для сельских населенных пунктов - 90 |
| Парки культуры и отдыха | Уровень обеспеченности, объект на 50 тыс. человек | 1 [6, 8, 9] |
|  | Размер земельного участка, га на 1 объект | 3 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 20; для сельских населенных пунктов - 90 |
| Зоопарки | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 [6] |
| Концертные площадки под открытым небом | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Размер земельного участка, га на 1 объект | 1 |
| Примечания: Характеристика локальных систем расселения Уссурийского городского округа представлена в Приложениях А, Б. В локальных системах расселения групп Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И строительство общедоступных библиотек, домов культуры необходимо осуществлять в общественных центрах III ранга. Характеристика общественных центров представлена в Приложениях А, Б. Количество домов культуры в локальных системах может быть увеличено в случае, если расстояние между населенными пунктами и общественным центром III ранга превышает нормативную транспортную доступность. За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации. За сетевую единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как сетевая единица. При расчете обеспеченности зоопарками, парками культуры и отдыха, выставочными залами и картинными галереями, музеями, театрами рекомендуется учитывать объекты всех форм собственности. Для обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры, создается передвижной многофункциональный культурный центр - 1 транспортная единица. Парк культуры - это объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса. Размещение парков культуры и отдыха, кинотеатров/кинозалов должно быть предусмотрено в каждом планировочном районе города Уссурийска. Планировочная организация города Уссурийска представлена в Приложении В. При определении потребности в объектах необходимо дополнительно учитывать население сопряженной территории, находящейся в пределах транспортной доступности. Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в объектах для сопряженных территорий приведены в таблице Д.1 Приложения Д настоящих МНГП на территории Уссурийского городского округа. Изохроны транспортной доступности от центра города Уссурийска до населенных пунктов, входящих в состав городского округа приведены в приложении Е настоящих МНГП на территории Уссурийского городского округа. |

2.2.4 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области молодежной политики

Таблица 4 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области молодежной политики

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Многофункциональный молодежный центр | Уровень обеспеченности, объект | 1 на городской округ |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска – 20; для сельских населенных пунктов – 90 |

2.2.5 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области жилищного строительства

Таблица 5 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционные площадки в сфере создания условий для развития жилищного строительства | Размер земельного участка, кв. м на 100 кв. м общей площади жилого здания | Тип жилой застройки | Количество этажей | Размер земельного участка |
|  |  | малоэтажная застройка | 2 | 146 |
|  |  |  | 3 | 121 |
|  |  |  | 4 | 109 |
|  |  | среднеэтажная застройка | 5 | 95 |
|  |  |  | 6 | 90 |
|  |  |  | 7 | 86 |
|  |  |  | 8 | 81 |
|  |  | многоэтажная застройка | 9 | 75 |
|  |  |  | 10 | 73 |
|  |  |  | 11 | 72 |
|  |  |  | 12 | 71 |
|  |  |  | 13 | 70 |
|  |  |  | 14 | 69 |
|  |  |  | 15 | 68 |
|  |  |  | 16 |  |
|  | Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./ га | Площадь территории | Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки |
|  |  |  | малоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | многоэтажная застройка |
|  |  | до 10 га | 250 | 360 | 450 |
|  |  | от 10 до 40 га | 200 | 260 | 320 |
|  |  | от 40 до 90 га | 140 | 180 | 220 |
|  |  | более 90 га | 130 | 160 | 180 |
| Примечания: При многоэтажной жилой застройке необходимо предусматривать наличие в границах пешеходной доступности (10 минут) мест парковки индивидуальных легковых автомобилей, обеспечивающих не менее 30% от общей потребности в местах парковки; при среднеэтажной жилой застройке – не менее 20%. Обеспечение местами парковки может предусматриваться за счет коммерческих паркингов, парковок совместного пользования при объектах общественного назначения, муниципальных парковок. Обоснование обеспеченности планируемых объектов жилищного строительства местами парковки индивидуальных легковых автомобилей необходимо выполнять при разработке документации по планировке территории. Определение максимальной общей площади жилого здания в границах земельного участка производится по формуле: Sобщ_жил_зд = Sзу * 100 / Pзу. Для определения минимальной площади территории, необходимой для размещения многоквартирного жилого здания, применяется формула: Sзу = Sобщ_жил_зд * Pзу / 100, где: Sзу – минимально допустимая площадь территории, необходимой для размещения многоквартирного жилого здания, кв. м; Sобщ_жил_зд – общая площадь жилого здания, кв. м; Рзу – минимальный размер земельного участка для размещения многоквартирного жилого здания, кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади жилого здания. Общая площадь жилого здания определяется как сумма площадей жилых и технических этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен на уровне пола, без учета этажей, занимаемых объектами общественно-делового назначения, паркингом. Приведенный показатель размера земельного участка учитывает минимальную потребность в территории для объекта жилищного строительства. При размещении в первых этажах жилого здания объектов общественного назначения, требующих дополнительных территорий для реализации своих функций, минимальный размер земельного участка необходимо суммировать с размером территории, требуемой для функционирования объекта. Для малоэтажной жилой застройки показатель размера земельного участка может быть сокращен при условии соблюдения требований инсоляции и пожарной безопасности жилого здания. Показатель расчетной плотности населения установлен при уклоне рельефа до 10%. |

2.2.6 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области дорожной деятельности, транспортного обслуживания

Таблица 6 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области дорожной деятельности, транспортного обслуживания

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть населённого пункта | Уровень обеспеченности, плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории населённого пункта, км на 1 кв. км | города Уссурийска | сельских населенных пунктов |
|  |  | 4,5 | 2,5 |
|  | Размер земельного участка, га на 1 км | 3,5 [1] | 1,1 [1] |
| Места отдыха и стоянки транспортных средств | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 2 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место стоянки | Для легковых автомобилей – 25; для грузовых транспортных средств без прицепа, автобусов – 72; для грузовых транспортных средств с прицепом – 130 |
| Стоянки (парковки) автомобилей | Уровень обеспеченности | Парковки для индивидуальных легковых автомобилей в границах жилых микрорайонов, районов города Уссурийска: 10% от общей потребности для среднеэтажной жилой застройки; 20% от общей потребности для многоэтажной застройки. |
|  | Территориальная доступность | Парковки для индивидуальных легковых автомобилей в границах жилых микрорайонов, районов города Уссурийска – в радиусе 500 метров для территорий комплексного освоения [3] |
| Автовокзалы | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Размер земельного участка, га на 1 объект | 1 [2] |
| Остановочные пункты общественного транспорта | Территориальная доступность | В жилой застройке (за исключением индивидуальной) – 400 м [4]; в индивидуальной жилой застройке – 700 м [4]; в общегородском центре – 250 м от объектов массового посещения; в производственных и коммунально-складских зонах – 400 м от проходных предприятий |
| Примечания: Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормами отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717. Значение расчетного показателя принято в соответствии с РНГП в Приморском крае. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пасс и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». |

2.2.7 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области газоснабжения

Таблица 7 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области газоснабжения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ). Резервуарная установка сжиженных углеводородных газов (СУГ). Газонаполнительная станция (ГНС). Газонаполнительный пункт (ГНП). Газопровод распределительный высокого давления. Газопровод распределительный среднего давления. | Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа на бытовые нужды населения при газоснабжении от резервуарных и групповых баллонных установок, кг/ чел. в месяц | Направление используемого сжиженного углеводородного газа | Норматив потребления |
|  |  | на приготовление пищи при наличии в жилых помещениях газовых плит и централизованного горячего водоснабжения | 6,94[1] |
|  |  | на приготовление пищи и горячей воды при отсутствии газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | 10,45[1] |
|  |  | на приготовление пищи и горячей воды с использованием газового водонагревателя в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения | 16,94[1] |
|  | Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа, кг/ кв. м в месяц | на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений | 3,39 [1] |
|  | Укрупненные показатели потребления природного газа, куб. м/ год на 1 человека | при наличии централизованного горячего водоснабжения | 120[2] |
|  |  | при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300[2] |
|  |  | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для городского населенных пунктов | 180[2] |
|  |  | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельских населенных пунктов | 220[2] |
|  | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м | 4,0 |
|  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, га | при производительности 10 тыс. тонн/ год – 6 [3]; при производительности 20 тыс. тонн/ год – 7 [3]; при производительности 40 тыс. тонн/ год – 8 [3] |
|  | Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов, га. | 0,6 [3] |
| Примечания: Значение принято в соответствии с Нормативами потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа в Приморском крае, утвержденными постановлением Администрации Приморского края от 28.06.2010 № 227-па. Значение принято в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Значение принято в соответствии с пунктами 12.29 и 12.30 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |

2.2.8 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области электроснабжения

Таблица 8 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области электроснабжения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Электрическая подстанция 35 кВ. Линии электропередачи напряжением 35 кВ. Переключательный пункт Распределительный пункт (РП). Трансформаторная подстанция (ТП) Линии электропередачи 10 кВ | Укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями, удельный расход электроэнергии, кВт*ч/ чел. в год | Группа населённого пункта | Без стацио-нарных электроплит [1] | Со стацио-нарными электропли-тами [1] |
|  |  | Городской населенный пункт | 2480 | 3060 |
|  |  | Сельский населенный пункт | 2170 | 2750 |
|  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч | Городской населенный пункт | 5400 | 5600 |
|  |  | Сельский населенный пункт | 5300 | 5500 |
|  | Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/ чел. | Группа населённого пункта | С плитами на природном газе | Со стационарными электрическими плитами |
|  |  |  | в целом | в том числе | в целом | в том числе |
|  |  |  | по населенному пункту | центр | микрорайон застройки | по населенному пункту | центр | микрорайон застройки |
|  |  | Городской населенный пункт | 0,63 | 0,86 | 0,56 | 0,75 | 0,98 | 0,69 |
|  |  | Сельский населенный пункт | 0,39 | - | - | 0,48 | - | - |
|  | Удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий, Вт/ кв. м | Этажность застройки | Удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий с плитами [1] |
|  |  |  | природный газ | сжижен-ный газ | электри-ческие |
|  |  | 1-2 этажа | 15,0/ 0,96 | 18,4/ 0,96 | 20,7/ 0,98 |
|  |  | 3-5 этажей | 15,8/ 0,96 | 19,3/ 0,96 | 20,8/ 0,98 |
|  |  | 6-7 этажей | 15,6/ 0,94 | 17,2/ 0,94 | 20,2/ 0,97 |
|  |  | 8-9 этажей | 16,3/ 0,93 | 17,9/ 0,93 | 20,9/ 0,97 |
|  |  | 10-12 этажей | 17,4/ 0,92 | 19,0/ 0,92 | 21,8/ 0,96 |
|  |  | более 5 этажей с квартирами повышенной комфортности | - | - | 17,8/ 0,96 |
|  | Мощность электрической нагрузки индустриального парка, МВт | 2 МВт на объект, но не менее 0,15 МВт/ га [2] |
|  | Размер земельного участка, отводимого под размещение объектов электроснабжения, кв. м | для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35 кВ включительно | 1500 [3] |
|  |  | для электрических распределительных пунктов наружной установки | 250 [3] |
|  |  | для электрических распределительных пунктов закрытого типа | 200 [3] |
|  |  | для мачтовых подстанций мощностью от 25 до 250 кВА | 50 [3] |
|  |  | для комплектных подстанций с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА | 50 [3] |
|  |  | для комплектных подстанций с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА | 80 [3] |
|  |  | для подстанций с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | 150 [3] |
|  |  | для электрического распределительного пункта наружной установки | 250 [3] |
| Примечания: Значение принято в соответствии с таблицей 2.4.4. Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994. Значение принято в соответствии ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования». Значение принято в соответствии с разделом 3 Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. № 14278ТМ-Т1, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 20.05.1994. |

2.2.9 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения

Таблица 9 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии. Центральный тепловой пункт (ЦТП). Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС). Теплопровод магистральный | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, ккал/ ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий этажностью |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
|  |  | 59,18 | 53,85 | 48,39 | 46,70 | 43,71 | 41,49 | 39,15 | 37,72 |
|  | Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий, ккал/ ч на 1 кв. м общей площади здания | Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий этажностью |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10 и выше |
|  |  | 65,27 | 61,67 | 59,79 | 48,99 | 43,51 | 39,91 | 36,31 |
|  | Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, га | Теплопроизводительность, Гкал/ ч (МВт) | Размер земельного участка [1] |
|  |  |  | котельные на твердом топливе | котельные на газо-мазутном топливе |
|  |  | до 5 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
|  |  | от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
|  |  | от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| Примечание – 1. Значение принято в соответствии с пунктами 12.27 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |

2.2.10 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области водоснабжения

Таблица 10 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области водоснабжения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Водозабор. Водопроводные очистные сооружения. Насосная станция. Водонапорная башня Резервуар. Артезианская скважина. Водовод. Водопровод. | Показатель удельного водопотребления, л/сут на человека | Степень благоустройства | Минимальная норма удельного водопотребления |
|  |  | Застройки с водопользованием из водоразборных колонок | 30-50 |
|  |  | На полив земельного участка индивидуальной жилой застройки | 50-90 |
|  |  | Застройка зданиями с водопроводом и канализацией, в том числе: |
|  |  | - без ванн | 125 |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями | 160 |
|  |  | - с ванными и централизованным горячим водоснабжением | 230 |
|  |  | - свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 360 |
|  | Размер земельного участка для размещения станций очистки воды, га | Производительность, тыс. куб. м/ сут | Размер земельного участка [1], га |
|  |  | до 0,8 | 1 |
|  |  | от 0,8 до 12 | 2 |
|  |  | от 12 до 32 | 3 |
|  |  | от 32 до 80 | 4 |
|  |  | от 80 до 125 | 6 |
|  |  | от 125 до 250 | 12 |
|  |  | от 250 до 400 | 18 |
|  |  | от 400 до 800 | 24 |
| Примечание – 1. Значение принято в соответствии с пунктами в соответствии с пунктом 12.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |

2.2.11 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области водоотведения

Таблица 11 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области водоотведения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения (КОС). Канализационная насосная станция (КНС). Канализация самотечная. Канализация напорная. | Показатель удельного водоотведения, л/ сут на человека | равен показателю удельного водопотребления [1] |
|  | Размеры земельного участка для размещения очистных сооружений канализации, га | Производи-тельность, тыс. куб. м в сутки | Размер земельного участка очистных сооруже-ний [2] | Размер земельного участка иловых площадок [2] | Размер земельного участка биологических прудов глубокой очистки сточных вод [2] |
|  |  | до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
|  |  | от 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
|  |  | от 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
|  |  | от 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
|  |  | от 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
|  |  | от 175 до 280 | 18 | 55 | - |
| Очистные сооружения дождевой канализации. | Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городов, куб. м /сут с 1 га | Более 60 [2] определяется в зависимости от характера территории и величины интенсивности дождя по СП 32.13330.2012 |
| Снегоплавильный, снегоприемный пункт | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Мощность, тыс. тонн/год | определяется количеством снега, которое может быть принято в течение сезона |
| Примечания: Значение расчетного показателя необходимо принимать в соответствии с Таблица 10. Значение принято в соответствии с пунктами 12.5, 12.6 и 12.16 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |

2.2.12 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области связи и информатизации

Таблица 12 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области связи и информатизации

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автоматические телефонные станции. Наземная станция (радиосвязи). Базовая станция. Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения (базовая станция, наземная станция (радиосвязи)) высотой от 40 м, га | от 0,3 [1] |
|  | Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи, Мбит/сек. | 10 |
|  | Абонентская емкость АТС, номеров на 1 тыс. человек | 400 |
| Примечание – 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи». |

2.2.13 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Таблица 13 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Кладбища | Размер земельного участка, га на 1 тыс. человек населения | Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24 [1]; кладбища для погребения после кремации – 0,02 [1] |
| Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 на городской округ |
| Дом траурных обрядов | объект | 1 на городской округ |
| Примечание – 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |

2.2.14 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области благоустройства и создания условий для массового отдыха

Таблица 14 – Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области благоустройства и создания условий для массового отдыха

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты озеленения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) [1] | Площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на человека | Для города Уссурийска – 19,7; для сельских населенных пунктов – 16 |
|  | Размеры земельного участка, га | Парки – 10 [3]; сады – 3 [3]; скверы – 0,1[3]. |
|  | Ширина бульвара, м | Ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц – 18 [3]; с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10 [3] |
|  | Пешеходная доступность, минут | Для города Уссурийска: сады, скверы западный планировочный район – 10; восточный планировочный район – 20; южный планировочный район – 15; планировочный район Междуречье – 20. Для сельских населенных пунктов – 10 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | Для города Уссурийска: парки – 20 |
| Пляжи [2] | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта кв. м на 1 посетителя | Для речных и озерных пляжей – 8 [3]; для речных и озерных пляжей для детей – 4 [3] |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого размера пляжа, м | Протяженность береговой полосы пляжа на 1 посетителя следует принимать 0,25 [3] |
| Набережные | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Транспортная доступность, минут | Для города Уссурийска – 20 на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта); для сельских населенных пунктов – 90 [3] |
| Детские площадки | Суммарная площадь, кв. м/человека | 0,33 |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого размера детской площадки, кв. м | 25 |
|  | Пешеходная доступность, минут | Для города Уссурийска – 6; для сельских населенных пунктов - 20 |
| Примечания: При проектировании объектов озеленения общего пользования необходимо руководствоваться правилами благоустройства и озеленения Уссурийского городского округа. Пляжи с объектами обустройства (спасательными станциями, пунктами медицинской помощи). Значение принято в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Детские площадки рекомендуется размещать на отдельном земельном участке территории жилых кварталов либо в составе объектов озеленения общего пользования. |

Применяемые на территории муниципального образования расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов с обоснованием указанных расчетных показателей в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и в области сбора (в том числе раздельного сбора), транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов  соответствуют предельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленным в РНГП в Приморском крае.

- ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Действие Нормативов распространяется на всю территорию Уссурийского городского округа, включая входящие в его состав населенные пункты.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, установленные МНГП на территории Уссурийского городского округа, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, установленных РНГП в Приморском крае.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения муниципального образования, установленные МНГП на территории Уссурийского городского округа, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения муниципального образования, установленные РНГП в Приморском крае.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Уссурийского городского округа, установленные в МНГП на территории Уссурийского городского округа, применяются при подготовке генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а также при принятии органом местного самоуправления решения о развитии застроенной территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления Уссурийского городского округа законодательства о градостроительной деятельности.

В ходе подготовки генерального плана городского округа необходимо учитывать значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами, не относящимися к объектам местного значения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в целях достижения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Нормативы также подлежат применению при подготовке проекта правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа, устанавливающих территории, в границах которых допускается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, в части определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности указанных территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

В ходе подготовки документации по планировке территории следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, необходимых для размещения объектов местного значения Уссурийского городского округа, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения, но необходимыми для подготовки документации по планировке территории, и расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения соответствующих объектов.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Приморского края, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП на территории Уссурийского городского округа и на которые дается ссылка в настоящих МНГП на территории Уссурийского городского округа, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, применяемых при подготовке документов территориального планирования (далее – ДТП) и документации по планировке территории (далее – ДПТ), норм и правил по благоустройству (далее – НПБ) территории муниципального образования приведен ниже (Таблица 15).

Таблица 15 – Перечень расчетных показателей для объектов местного значения городского округа, применяемых при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории, норм и правил по благоустройству территории муниципального образования

| № п/п | Наименование нормируемого расчетного показателя объекта местного значения городского округа | Единица измерения | ДТП | ДПТ | НПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения |
| 1.1 | В области газоснабжения |
| 1.1.1 | Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа на бытовые нужды населения при газоснабжении от резервуарных и групповых баллонных установок | кг/ чел. в месяц | + | + | - |
| 1.1.2 | Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа | кг/ кв. м в месяц | + | + | - |
| 1.1.3 | Укрупненные показатели потребления природного газа | куб. м/ год на 1 человека | + | + | - |
| 1.1.4 | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа | кв. м | + | + | - |
| 1.1.5 | Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции | га | + | + | - |
| 1.1.6 | Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов | га | + | + | - |
| 1.2 | В области электроснабжения |
| 1.2.1 | Укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями | кВт*ч/чел. в год | + | + | - |
| 1.2.2 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | ч | + | + | - |
| 1.2.3 | Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки | кВт/ чел | + | + | - |
| 1.2.4 | Удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий | Вт/ кв. м | + | + | - |
| 1.2.5 | Мощность электрической нагрузки индустриального парка | МВт | + | + | - |
| 1.2.6 | Размер земельного участка, отводимого под размещение объектов электроснабжения | кв. м | + | + | - |
| 1.3 | В области теплоснабжения |
| 1.3.1 | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий | ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности | + | + | - |
| 1.3.2 | Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий | ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | + | + | - |
| 1.3.3 | Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных | га | + | + | - |
| 1.4 | В области водоснабжения |
| 1.4.1 | Показатель удельного водопотребления | л/сут на человека | + | + | - |
| 1.4.2 | Размер земельного участка для размещения станций очистки воды | га | + | + | - |
| 1.5 | В области водоотведения |
| 1.5.1 | Показатель удельного водоотведения | л/сут на человека | + | + | - |
| 1.5.2 | Размеры земельного участка для размещения очистных сооружений канализации | га | + | + | - |
| 1.5.3 | Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий городов | куб. м /сут с 1 га территории | + | + | - |
| 1.5.4 | Уровень обеспеченности снегоплавильными, снегоприемными пунктами | объект на городской округ | + | + | + |
| 1.5.5 | Мощность снегоплавильного, снегоприемного пункта | тыс. тонн/год | + | + | + |
| 1.6 | В области связи и информатизации |
| 1.6.1 | Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения (базовая станция, наземная станция (радиосвязи)) высотой от 40 м | га | + | + | - |
| 1.6.2 | Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи | Мбит/сек | + | + | - |
| 1.6.3 | Абонентская емкость АТС | номеров на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 2 | Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области дорожной деятельности, транспортного обслуживания |
| 2.1 | Территориальная доступность остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта | м | + | + | - |
| 2.2 | Плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории населенного пункта | км на 1 кв. км | + | + | - |
| 2.3 | Размер земельного участка для улично-дорожной сети в границах населенного пункта | га на 1 км | + | + | - |
| 2.4 | Уровень обеспеченности стоянками (парковками) автомобилей | % от общей потребности для жилой застройки | + | + | - |
| 2.5 | Территориальная доступность стоянок (парковок) автомобилей | м | + | + | - |
| 2.6 | Уровень обеспеченности местами отдыха и стоянками транспортных средств | объект на городской округ | + | - | - |
| 2.7 | Размер земельного участка для мест отдыха и стоянками транспортных средств | кв. м на 1 место стоянки | + | + | - |
| 2.8 | Уровень обеспеченности автовокзалами | объект на городской округ | + | - | - |
| 2.9 | Размер земельного участка автовокзалов | га на 1 объект | + | + | - |
| 3 | Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |
| 3.1 | Ширина гребня плотины (противопаводковой дамбы) из грунтовых материалов | м | + | - | - |
| 3.2 | Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины | м | + | - | - |
| 3.3 | Высота гребня дамбы | м | + | - | - |
| 3.4 | Уровень обеспеченности убежищами гражданской обороны | кв. м площади пола помещений на 1 укрываемого | - | + | - |
| 3.5 | Внутренний объем помещения убежища гражданской обороны | куб. м на 1 укрываемого | - | + | - |
| 3.6 | Территориальная доступность убежищ гражданской обороны | м | - | + | - |
| 3.7 | Уровень обеспеченности противорадиационными укрытиями | кв. м площади пола помещений на 1 укрываемого | - | + | - |
| 3.8 | Территориальная доступность противорадиационных укрытий | м, км | - | + | - |
| 3.9 | Уровень обеспечениями укрытиями | кв. м площади пола помещений на одного укрываемого | - | + | - |
| 3.10 | Территориальная доступность укрытий | м | - | + | - |
| 4 | Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области образования |
| 4.1 | Уровень обеспеченности муниципальными общеобразовательными организациями | мест на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 4.2 | Территориальная доступность муниципальных общеобразовательных организаций | минут в одну сторону | + | + | - |
| 4.3 | Размер земельного участка муниципальных общеобразовательных организаций | кв. м на 1 место | + | + | - |
| 4.4 | Уровень обеспеченности муниципальными дошкольными образовательными организациями | мест на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 4.5 | Территориальная доступность муниципальных дошкольных образовательных организаций | минут в одну сторону | + | + | - |
| 4.6 | Размер земельного участка муниципальных дошкольных образовательных организаций | кв. м на 1 место | + | + | - |
| 4.7 | Уровень обеспеченности муниципальными организациями дополнительного образования | мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет | + | + | - |
| 4.8 | Территориальная доступность муниципальных организаций дополнительного образования | минут в одну сторону | + | + | - |
| 4.9 | Размер земельного участка муниципальных организаций дополнительного образования | кв. м на 1 место | + | + | - |
| 4.10 | Уровень обеспеченности организациями отдыха детей и их оздоровления | мест на 1 тыс. человек | + | - | - |
| 4.11 | Размер земельного участка организаций отдыха детей и их оздоровления | кв. м на 1 место | + | + | - |
| 4.12 | Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | объект на населенный пункт | + | - | - |
| 4.13 | Территориальная доступность центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | минут в одну сторону | + | - | - |
| 5 | Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области культуры |
| 5.1 | Уровень обеспеченности домами культуры | объект на 100 тыс. человек (объект на локальную систему расселения)/мест на 1 тыс. человек | + | - | - |
| 5.2 | Территориальная доступность домов культуры | минут в одну сторону | + | - | - |
| 5.3 | Уровень обеспеченности концертными залами | объект на городской округ/мест на 1 тыс. человек | + | - | - |
| 5.4 | Территориальная доступность концертных залов | минут в одну сторону | + | - | - |
| 5.5 | Уровень обеспеченности выставочными залами, картинными галереями | объект на городской округ | + | - | - |
| 5.6 | Территориальная доступность выставочных залов, картинных галерей | минут в одну сторону | + | - | - |
| 5.7 | Размер земельного участка выставочных залов, картинных галерей | га | + | + | - |
| 5.8 | Уровень обеспеченности музеями | объект на городской округ | + | - | - |
| 5.9 | Территориальная доступность музеев | минут в одну сторону | + | - | - |
| 5.10 | Уровень обеспеченности муниципальными общедоступными библиотеками | объект на 20 тыс. человек | + | + | - |
| 5.11 | Территориальная доступность муниципальных общедоступных библиотек | минут в одну сторону | + | + | - |
| 5.12 | Уровень обеспеченности муниципальными детскими библиотеками | объект на 10 тыс. детей в возрасте до 14 лет/объект на локальную систему расселения | + | + | - |
| 5.13 | Территориальная доступность муниципальных детских библиотек | минут в одну сторону | + | + | - |
| 5.14 | Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха | объект на 50 тыс. человек | + | - | - |
| 5.15 | Территориальная доступность парков культуры и отдыха | минут в одну сторону | + | - | - |
| 5.16 | Размер земельного участка парков культуры и отдыха | га на 1 объект | + | + | - |
| 5.17 | Уровень обеспеченности театрами | объект на городской округ/мест на 1 тыс. человек | + | - | - |
| 5.18 | Территориальная доступность театров | минут в одну сторону | + | - | - |
| 5.19 | Уровень обеспеченности кинозалами | объект на 40 тыс. человек | + | + | - |
| 5.20 | Территориальная доступность кинозалов | минут в одну сторону | + | + | - |
| 5.21 | Уровень обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами | объект на городской округ | + | - | - |
| 5.22 | Территориальная доступность универсальных спортивно-зрелищных залов | минут в одну сторону | + | - | - |
| 5.23 | Уровень обеспеченности цирками | объект на городской округ | + | - | - |
| 5.24 | Территориальная доступность цирков | минут в одну сторону | + | - | - |
| 5.25 | Уровень обеспеченности зоопарками | объект на городской округ | + | - | - |
| 5.26 | Уровень обеспеченности концертными площадками под открытым небом | объект на городской округ | + | - | - |
| 5.27 | Размер земельного участка концертных площадок под открытым небом | га на 1 объект | + | + | - |
| 6 | Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта |
| 6.1 | Уровень обеспеченности единовременной пропускной способностью | % от общей численности населения | + | - | - |
| 6.2 | Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | кв. м площади пола на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 6.3 | Территориальная доступность физкультурно-спортивных залов | минут в одну сторону | + | + | - |
| 6.4 | Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями | кв. м на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 6.5 | Территориальная доступность плоскостных спортивных сооружений | минут в одну сторону | + | + | - |
| 6.6 | Размер земельного участка плоскостных спортивных сооружений | га | + | + | - |
| 6.7 | Уровень обеспеченности плавательными бассейнами | кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 6.8 | Территориальная доступность плавательных бассейнов | минут в одну сторону | + | + | - |
| 6.9 | Уровень обеспеченности лыжными базами | объект на городской округ | + | + | - |
| 6.10 | Размер земельного участка лыжных баз | га | - | - | - |
| 6.11 | Уровень обеспеченности стадионами с трибунами | объект на городской округ | + | - | - |
| 6.12 | Территориальная доступность стадионов с трибунами | минут в одну сторону | + | - | - |
| 6.13 | Размер земельного участка стадионов с трибунами | га | + | + | - |
| 6.14 | Уровень обеспеченности крытыми спортивными объектами с искусственным льдом | объект на городской округ | + | - | - |
| 6.15 | Территориальная доступность крытых спортивных объектов с искусственным льдом | минут в одну сторону | + | - | - |
| 6.16 | Уровень обеспеченности сооружениями для стрелковых видов спорта | объект на городской округ | + | - | - |
| 6.17 | Уровень обеспеченности веревочными парками | объект на городской округ | + | - | - |
| 6.18 | Уровень обеспеченности велотреками (велодромами) | объект на городской округ | + | - | - |
| 6.19 | Уровень обеспеченности скалодромами | объект на городской округ | + | - | - |
| 6.20 | Уровень обеспеченности картодромами | объект на городской округ | + | - | - |
| 7 | Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области молодежной политики |
| 7.1 | Уровень обеспеченности многофункциональными молодежными центрами | объект на городской округ | + | - | - |
| 7.2 | Территориальная доступность многофункциональных молодежных центров | минут в одну сторону | + | - | - |
| 8 | Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области жилищного строительства |
| 8.1 | Расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки | чел./га | + | + | - |
| 8.2 | Размер земельного участка | кв. м на 100 кв. м общей площади жилого здания | - | + | - |
| 9 | Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области благоустройства и создания условий для массового отдыха |
| 9.1 | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования | кв. м на человека | + | + | + |
| 9.2 | Размеры земельного участка объектов озеленения общего пользования | га | + | + | + |
| 9.3 | Ширина бульвара | м | + | + | + |
| 9.4 | Пешеходная доступность объектов озеленения общего пользования | м | + | + | + |
| 9.5 | Транспортная доступность объектов озеленения общего пользования | минут | + | + | + |
| 9.6 | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения пляжа | кв. м на посетителя | + | + | + |
| 9.7 | Расчетный показатель минимально допустимого размера пляжа | м на 1 посетителя | + | + | + |
| 9.8 | Уровень обеспеченности набережными | объект на городской округ | + | - | + |
| 9.9 | Транспортная доступность набережных | минут | + | - | + |
| 9.10 | Суммарная площадь детских игровых площадок | кв. м на человека | + | + | + |
| 9.11 | Минимально допустимый размер детской площадки | кв. м | - | + | + |
| 9.12 | Территориальная доступность детских игровых площадок | минут | - | + | + |
| 10 | Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения |
| 10.1 | Размер земельного участка кладбища | га на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 11 | Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского округа в области сбора (в том числе раздельного сбора), транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов |
| 11.1 | Уровень обеспеченности площадками для сбора, в том числе раздельного, твердых бытовых отходов | объект | – | + | + |
| 11.2 | Размер земельного участка площадок для сбора, в том числе раздельного, твердых бытовых отходов | кв. м. | - | + | + |
| 11.3 | Территориальная доступность площадок для сбора, в том числе раздельного, твердых бытовых отходов | м | - | + | + |
| 11.4 | Уровень обеспеченности площадками селективного сбора твердых коммунальных отходов | объект | - | + | + |
| 11.5 | Размер земельного участка площадок селективного сбора твердых коммунальных отходов | кв. м на 1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов | - | + | + |

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица А.1 – Характеристика локальных систем расселения Уссурийского городского округа

| Группа локальной системы расселения | Центр локальной системы расселения (общественный центр), ранг | Наименование населенного пункта, входящего в состав локальной системы расселения |
| --- | --- | --- |
| А | г. Уссурийск, I ранга с. Новоникольск, II ранга с. Воздвиженка, II ранга | пос. Партизан |
|  |  | с. Глуховка |
|  |  | с. Баневурово |
|  |  | ж.-д. ст. Лимичевка |
|  |  | ж.-д. ст. Воздвиженский |
|  |  | пос. Тимирязевский |
| Б | с. Алексей-Никольское, III ранга | с. Николо-Львовское |
|  |  | с. Корфовка |
| В | с. Борисовка, III ранга | с. Кугуки |
|  |  | с. Борисовский Мост |
|  |  | с. ДЭУ-196 |
| Г | с. Каменушка, III ранга | с. Кондратеновка |
|  |  | с. Долины |
|  |  | с. Дубовый Ключ |
|  |  | с. Заречное |
|  |  | с. Горно-Таежное |
|  |  | с. Каймановка |
| Д | с. Красный Яр, III ранга | с. Утесное |
|  |  | с. Линевичи |
| Е | с. Пуциловка, III ранга | с. Богатырка |
|  |  | с. Улитовка |
|  |  | с. Монакино |
| Ж | с. Корсаковка, III ранга | с. Яконовка |
|  |  | с. Кроуновка |
| З | с. Раковка, III ранга | с. Боголюбовка |
| И | с. Степное, III ранга | с. Элитное |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рисунок 1 – Система расселения Уссурийского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА УССУРИЙСКА

Рисунок 2 – Планировочная организация Уссурийского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ГРУППЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица Г.1 – Дифференциация населенных пунктов на группы в зависимости от численности постоянного населения

| Группы населенных пунктов | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- |
|  | Городские населенные пункты | Сельские населенные пункты |
| Крупные | - | Свыше 5 |
| Большие | От 100 до 250 | Свыше 3 до 5 |
| Средние | - | Свыше 1 до 3 |
| Малые | - | Свыше 0,2 до 1 |
|  |  | До 0,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМАТИВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОПРЯЖЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица Д.1 – Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в объектах социально-бытового и культурного обслуживания населения сопряженных территорий

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого показателя, единица измерения | Значение расчётного показателя для города Уссурийска |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек населения сопряженной территории | 4 |
| Плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек населения сопряженной территории | 5 |

Таблица Д.2 – Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в объектах социальной инфраструктуры для обслуживания временно отдыхающего населения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого показателя, единица измерения | Значение расчётного показателя для города Уссурийска [1] |
| --- | --- | --- |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 1 |
| Концертные залы | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 2 |
| Кинозалы | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 2 |
| Торговые объекты | Уровень обеспеченности, кв. м торговой площади на 1 тыс. человек | 70 |
| Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 15 |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень обеспеченности, рабочих мест на 1 тыс. человек | 1,5 |
| Общественные туалеты стационарного типа | Уровень обеспеченности, прибор на 1 тыс. человек | 1 |
| Примечание: 1 - Расчет выполняется на максимально возможную численность единовременно отдыхающих |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ИЗОХРОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ЦЕНТРА ГОРОДА УССУРИЙСКА ДО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рисунок 3 – Изохроны транспортной доступности от центра города Уссурийска до населенных пунктов, входящих в состав городского округа